Wójt

Gminy Wierzchowo

Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ. 6220.7.2021.KK z dnia 20.06.2023r. -  art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. 
poz. 1094).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna. Powierzchnia całkowita działek wskazanych pod inwestycję wynosi 367,03 ha, 
z tego powierzchnia zajęta przez panele to 141,89 ha. W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty orne i lasy. Planowana farma składać się będzie z 518 972 paneli bifacial o mocy 298,4 MWp, osadzonych na konstrukcjach stalowych 
o wysokości maksymalnej 3,2 m i maksymalnym nachyleniu 360, usytuowanych w rzędach oddalonych od siebie o 10m. Panele fotowoltaiczne będą osadzone na konstrukcjach złożonych z 70 513 słupków o przekroju kołowym. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano 2 kabiny transformatorowe, 1312 inwenterów łańcuchowych o łącznej mocy 175 kWc, falowniki centralne – 60 prefabrykatów, w każdym po 2 inwentery o mocy 2,5 MW. Obiekt stacji transformatorowej usytuowany będzie na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu płycie fundamentowej, umieszczonej na zagęszczonej podsypce bądź utwardzonej żwirem. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa będzie wyposażona w misę olejową.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na gruntach klasy R IVb, RV, RVI, R VIz tj. grunty orne, Lzr-RV tj. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, klasy N, tj. nieużytki oraz pastwiska i łąki trwałe, tj. PsV i ŁV. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach gminnych.

W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty orne, drogi, tereny leśne, Zakład Przemysłu Drzewnego oraz rzeka Świerczyniec. Przedmiotowa inwestycja położona jest pomiędzy trzema miejscowościami, tj. Otrzep, Sośnica i Świerczyna. Najbliżej położone tereny z zabudową mieszkaniową znajdują się w granicach działki 
nr 407/9 obręb Sośnica, kolejne w odległości około 100 m i 180 m od planowanej inwestycji. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Inwestycja będzie ogrodzona siatką, z pozostawieniem wolnej przestrzeni pomiędzy siatką
a gruntem, pozwalającą na migrację małych zwierząt.

z up. Wójta

Klaudia Kalinowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska