Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

ZATWIERDZAM :

Wierzchowo, dnia 03.07.2015r.

Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk

……………………………….

Opracował:

Ryszard Dąbrowski

Wierzchowo – 2014 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Wierzchowo

reprezentowana przez p. Jana Szewczyka – Wójta Gminy

ul. Długa 29

78 – 530 Wierzchowo

tel. : 094 36 18 597,   fax : 094 36 18 487

www.bip.wierzchowo.pl

e-mail : promocja@wierzchowo.pl

województwo zachodniopomorskie

powiat drawski

NIP : 674-13-49-199,

REGON : 330920593

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są :

  - p. Jarosław Leszkiewicz w sprawach merytorycznych,

  - p. Ryszard Dąbrowski  – konsultant ds. zamówień publicznych w sprawach formalnych.

- Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują e-mailem na adres : promocja@wierzchowo.pl, Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

- Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271. 01/2/2/UE.2015

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2.

- Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wierzchowo.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

- SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie u p. Jarosława Leszkiewicza w siedzibie Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dalej BZP ) lub SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy Wierzchowo www.bip.wierzchowo.pl , a także doręczy niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 10 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

17.	Czas pracy Urzędu Gminy :

w dni robocze ( pn – śr. ) od godziny 07:00 do 15:00,

czwartek 07:00 – 16:00,

piątek 07:00 – 14:00.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45310000-1 Instalacje elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne, wodnokanalizacyjne i sanitarne

      - Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uzupełniających robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w ramach aktualnie wykonywanych robót termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchowo

Zakres rzeczowy robót uzupełniających w poszczególnych budynkach obejmuje :

1.1. Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w  Wierzchowie:

- docieplenie podłogi na gruncie styropianem EPS 100, P=0,038 W:(mK) grubości 10cm w poziomie piwnic,

- podniesienie nadproży w strefie piwnic,

- modernizacja instalacji c.w.u. w zakresie montażu elektrycznych podgrzewaczy wody, w tym:

  - przepływowe o mocy Q=4,5kW - 3 szt,

  - przepływowy o mocy Q=18 kW - 1 szt,

  - pojemnościowy 60dm3 o mocy Q=1,5kW - 1 szt.

- montażu zaworów kulowych - 8 szt.,

- montaż instalacji zarządzania energią, w zakresie:

  - demontażu opraw świetlówkowych  - 48 sztuk,

  - montażu z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - 48 sztuk,

- roboty rozbiórkowe  na dachu -  zlikwidować istniejące pomieszczenie   wymiarach ok. 6 x 3 m i wysokości 4 m wraz z  odtworzeniem  warstwy stropodachu i  z dociepleniem i pokryciem.

Dodatkowe informacje.

  - Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

  - Opróżnienia pomieszczeń piwnic dokona Dyrektor SP i Gimnazjum.

  - Do wyceny i wykonania w pomieszczeniach piwnic uwzględnić :

- zrywanie wykładziny PCV i  utylizacja w ilości ok. 1,46 m3

- gruntowanie preparatem gruntującym

- druga warstwa folii PE

- nowa wykładzina PCV

d) W pomieszczeniach piwnic nie ma potrzeby stosowania dodatkowo siatki zbrojeniowej do wylewek.

e) Do wyceny oferty należy ująć w piwnicach montaż nowych ościeżnic.

f) Montaż czujek ruchu przyjąć o takiej wysokości, jaka występuje w pomieszczeniach, gdzie będą montowane.

1.2. Pawilon C w  Wierzchowie:

- docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną granulowaną grubości 30 cm, P=0,05 W:(mK),

- modernizacja instalacji c.w.u. w zakresie montażu elektrycznego podgrzewacza wody - pojemnościowy 60dm3 o mocy Q=1,5kW - 1 szt.,

- montaż baterii umywalkowych - 5 szt.,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania a pompą systemu zamkniętego,

- wymiana rur instalacji c.o. w systemie dwururowym z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie, izolacja rurociągów,

- montaż grzejników stalowych płytowych - 20 szt.,

- głowic termostatycznych - 20 szt.,

- montaż zaworów odcinających – 20 szt.

- montaż zaworów kulowych - 14 szt.,

- montaż instalacji zarządzania energią, w zakresie:

  - demontażu opraw świetlówkowych - 19 szt.

  - montażu z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych -19 szt.

- podbicie fundamentów na długości 32 m (wzmocnień fundamentu)  uwzględniające  prace związane z odkopaniem, odtworzeniem izolacji pionowej, wzmocnieniem fundamentu  gr wylewka 40:60 cm, i ociepleniem styropianem gr 15 cm.

Dodatkowe informacje.

- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednokrotne - do wyceny i wykonania przyjąć 535 m2.

- Docieplenie granulatem wełny  o grubości 30 cm.

- Dokonać demontażu instalacji odgromowej o długości – ok. 52 m.

- Wykonać nową instalację odgromową o długości – ok 111 m (po obwodzie całego budynku i 4 pasy po 4m sprowadzające do ziemi).

- Przemurowanie kominów – 1,5 m3.

- Otynkowanie kominów – 6,9 m2.

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich (pas podrynnowy, dach, ogniomury) – 76,6 m2.

- Wykonać nowe czapy kominowe – 0,2 m3.

- Wymiana rynien na nowe o długości – ok 67 m.

- Wymiana rur spustowych o długości – ok. 18 m.

- W zakresie instalacji gazowej uwzględnić montaż rur gazowych, szafki gazowej, gazomierza G4, reduktora ciśnienia, rury powietrzno - spalinowej, wywietrzaka dachowego zgodnie z rys. „Pawilon-Rzut parteru”.

- Uwzględnić w kosztach pomiary impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji.

- Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

1.3. Budynek Urzędu Gminy w Wierzchowie:

- modernizacja instalacji c.w.u. w zakresie:

- montaż elektrycznych podgrzewaczy wody -przepływowe o mocy Q=4,5kW -6 szt.,

- montaż baterii umywalkowych - 5 szt.

- montaż instalacji zarządzania energią, w zakresie demontażu opraw świetlówkowych - 32 szt.,

- montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych -32 szt.

Dodatkowe informacje.

- Montaż czujek ruchu przyjąć o takiej wysokości, jaka występuje w pomieszczeniach, gdzie będą montowane.

- Uwzględnić w kosztach pomiary impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji.

- Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

1.4. Zespół Szkół w Świerczynie:

- modernizacja instalacji c.w.u. w zakresie montażu elektrycznych podgrzewaczy wody, w tym:

- wymiana pojemnościowy 60dm3 o mocy Q=1,5 kW - 4 szt.

- montaż pojemnościowy 200dm3 o mocy Q=2,0 kW  - 1 szt.

- montaż zaworów przy podgrzewaczach c.w.u. - 3 szt.,

- montaż baterii umywalkowych - 13 szt.,

- wykonanie instalacji wodociągowej,

- montaż instalacji zarządzania energią, w zakresie:

- demontażu opraw świetlówkowych -35 szt.,

- montażu z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych -35 szt.

Dodatkowe informacje.

- Montaż czujek ruchu przyjąć o takiej wysokości, jaka występuje w pomieszczeniach, gdzie będą montowane.

- Uwzględnić w kosztach pomiary impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji.

- Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających  z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania zamówienia.

2. Rozwiązania równoważne.

    - Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

    - Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

    - Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie /wbudowanie (atesty, certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności CE).

    - Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne oraz dokumenty dopuszczenia do stosowania).

3. Warunki gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres ……. miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ramach gwarancji i rękojmi, bez dodatkowego wynagrodzenia w całym okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację Obiektu.

- Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godziny od pisemnego lub nadanego faksem zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca będzie dokonywał w okresie trwania gwarancji obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wykonanych robót, a w przypadku stwierdzenia usterki przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia w celu utrzymania warunków gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w pkt. 2) i 4) , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie zamontowanych urządzeń, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa (niezgodnego 
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków SIWZ albo ukrytej wady materiałowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

- Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Roboty budowlane ( Obiekt ) należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), wytycznymi określonymi w SIWZ, z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

- W pierwszej kolejności wykonawca powinien zapoznać się ze stanem aktualnie wykonywanych robót, tak aby w swojej ofercie uwzględnić konieczność współpracy z wykonawcą aktualnie realizującym roboty budowlane w poszczególnych obiektach.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcą aktualnie wykonującym roboty termomodernizacyjne w poszczególnych budynkach i uzgodnić :

          - wejście i terminy wejścia na teren budowy na odcinki możliwe do wykonywania bez zakłócania robót głównych,

          - zasady współpracy i odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Wykonywanie robót w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie w zakresie robót posadzkarskich, oświetlenia, a w pawilonie C w zakresie robót instalacyjnych CO MUSI być prowadzone w okresie wakacyjnym.

- W pierwszej kolejności należy wykonać roboty w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty higieniczne, certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności CE).

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski.

- Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

- atesty higieniczne, certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności CE na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,

- dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów,

- karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty i zamontowane urządzenia,

- protokoły z badań, prób i inspekcji,

- protokoły odbioru robót,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu. Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach :

  - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) cyt.:

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

  - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt.:

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, 
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

- Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi

- koszty zamontowania liczników wody, energii elektrycznej oraz koszty zużycia mediów i wszelkich opłat pozostałych niezbędnych do poniesienia w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

- koszty współdziałania z wykonawcą aktualnie wykonującym roboty termomodernizacyjne.

- Zaplecze Wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, likwidacja zaplecza Wykonawcy.

- Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie wykonawca skutecznie zawiadomi Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Podwykonawcy.

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, 
z uwzględnieniem następujących postanowień :

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach określonych w pkt. 2.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 2 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 2),

- niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

- określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

- gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt. 3) Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt. 4.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

- zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

lub

- przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem   są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ, jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł .

- Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w pkt. 7 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 13, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 6 - 14.

- Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 16, stosuje się zasady określone w pkt. 6 - 14.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawcy drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w pkt. 20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

6.  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona pełny zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ wraz z załącznikami, a także wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający nie przewiduje dokonywanie jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty poza ceną oferty.

- Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, wytyczne i zalecenia SIWZ.

- Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy, z którego wynikać będzie cena ofertowa. Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej, STWiORB, wytycznych i zaleceń SIWZ wraz z załącznikami.

- Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe za wykonanie robót.

Rozliczenia będą dokonywane za wykonane i odebrane bez uwag roboty w każdym z budynków oddzielnie.

- Podstawą wystawienia faktury za roboty wykonane w danym budynku będzie protokół odbioru częściowego robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sprawdzonej i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

7. Dostępność dokumentacji projektowej oraz dokumentacji wspomagającej opis przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych Wykonawców na stronie internetowej Gminy Wierzchowo oraz za pośrednictwem poczty na płycie CD.

- Kompletna dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest dostępna u p. Jarosława Leszkiewicza w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach służbowych.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia :

  - roboty przewidziane w budynku SP i Gimnazjum wykonać do 15.08.2015r

  - pełny zakres robót objętych zamówieniem wykonać w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy ( w okres ten nie wlicza się okresu uzgodnień wybranego wykonawcy z wykonawcą aktualnie wykonującym roboty termomodernizacyjne, o jakich mowa w rozdziale IV pkt. ale nie dłużej niż 7 dni ).

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - nie dotyczy.

- Wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, gdzie były wykonywane m.in. roboty w zakresie instalacji CO oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że przekazanie potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty, faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot udostępniający swoje zasoby z zakresu wiedzy i doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla potwierdzenia rzeczywistego udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny jest osobisty udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

3) Osób zdolnych do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia;

- kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia;

Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności wskazanych wyżej przez osoby posiadające powyższe wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4)   Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 zł.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty finansowe wymienione powyżej (jako podstawa do oceny spełnienia warunków) potwierdzające spełnienie wymagań finansowych przez ten podmiot.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

5)	Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.:

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia 
z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :

- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek przesłanka do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,

- łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy

do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć :

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale ( załącznik Nr 2 );

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1.1.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. – w oryginale wg załącznika Nr 3. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika;

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dowodami, o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 2) są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

2. Dokumenty składające się na ofertę:

      - Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”.

      - Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

3. Inne dokumenty :

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Uzupełnianie dokumentów.

1) W przypadku Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta Wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Nazwa i Adres Zamawiającego Oznaczenie sprawy : …………………. Oferta – Przetarg na: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie nie otwierać przed dniem 20.07.2015r. godz. 10:15 Nazwa i Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałąi czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

2. Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,

- pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobą poprawnie umocowaną,

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

- stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonanie wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,

- wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :

  - nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,

  - ceny oferty,

  - terminu wykonania zamówienia,

  - okresu gwarancji,

  - warunków płatności zawartych w ofercie,

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

4.  Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 20.07.2015r do godziny 10:00 w  sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzchowie.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2015r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.

3.	Otwarcie ofert jest jawne.

4.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację, o której mowa w pkt. 4.

6.	W przypadku oferty wniesionej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ją bez otwierania.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Ceną oferty jest cena ryczałtowa wymieniona w formularzu „OFERTA”. Podana w formularzu „OFERTA” wynikać powinna z zakresu określonego w dokumentacji projektowej oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ.

            - Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

            - Celowym jest ( nie jest to czynność obowiązkowa ) aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - Rażąco niska cena.

1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

      - oszczędności metody wykonania zamówienia,

      - wybranych rozwiązań technicznych,

      - wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,

      - oryginalności projektu wykonawcy,

      - kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm. ),

      - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”,

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w szczególności wymienione w pkt. 1).

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

- Za kryterium CENA wykonania zamówienia :

C = [C min / C bad] x 95

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min     - najniższa cena ofertowa

C bad     - cena oferty badanej

- Za kryterium OKRES GWARANCJI na wykonane roboty :

G = [G bad / C max] x 5

gdzie:

G - liczba punktów za okres gwarancji

G max     - najdłuższy okres gwarancji

G bad     - okres gwarancji oferty badanej

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia zakończenia odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 48 miesięcy licząc od dnia zakończenia odbioru robót.

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy.

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana za oba kryteria :

P = C + G

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.:

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców pocztą elektroniczną podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po dokonaniu przekazania pocztą elektroniczną i wydrukowaniu elementu wysłanego.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3), jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

    - Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.

    - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

    - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

    - Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony. W przypadku nie przedstawienia ww. umów będzie się przyjmować, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi  tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z umową pożyczki należy dostarczyć deklarację pożyczki złożoną w US wraz z dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.

    - Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 7 dni od podpisania umowy do przygotowania uzgodnionego z wykonawcą aktualnie wykonującym roboty termomodernizacyjne w poszczególnych budynkach planu współpracy i realizacji robót w poszczególnych budynkach.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdego budynku. Każdy kosztorys ofertowy powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej i powinien zawierać również skrócone zestawienie R, M, S (ilość, cena jednostkowa)  oraz założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu m.in. do:

- rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót,

- sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz określenia wartości robót wchodzących w zakres pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy,

- kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w tym również zapłaty kar umownych.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę lub wspólnie przez kilku Wykonawców, gwarancja musi zawierać:

- nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),

- nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy,

- nazwę i adres Wykonawcy lub wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę;

- że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców - bez względu na to, z przyczyny którego z Wykonawców przedmiot zamówienia nie został on wykonany należycie,

# dokonanie zapłaty w terminie 10 dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,  od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z umowy,

- terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 11 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi,

- spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

- Gwarancja jest nieprzenośna.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, to wymaganym będzie aby Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie redukowalne) :

  - kwota zabezpieczenia podzielona na dwie części:

    - pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót i protokolarnego odbioru robót + 30 dni,

    - druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy do końca okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego + 15 dni,

  - w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia,

  - w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2).

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. Informacje dodatkowe

  - Informacja dotycząca robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.

- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.

- Roboty zamienne będą polegały m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.

- Roboty zamienne mogą wynikać:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

  - na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

  - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3.  Unieważnienie postępowania:

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.  Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp. nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa zawarta z Wykonawcą musi odpowiadać treści złożonej oferty, a zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą negocjacji dotyczących oferty ani dokonywanie w jej treści jakichkolwiek zmian, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie.

XIX. Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 – wzór formularza „OFERTA”,

Załącznik Nr 1a – specyfikacja materiałowo - techniczna

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 4 – wzór wykaz wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 5 – wzór wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – Komplet : dokumentacja projektowa oraz STWiORB

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faxu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |

# Do Zamawiającego :

Gmina Wierzchowo

ul. Długa 29

78 – 530 Wierzchowo

3. Zobowiązanie Wykonawcy :

OFERTA

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

za cenę : ……………………………. zł brutto,

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł

Pawilon C w Wierzchowie

za cenę : ……………………………. zł brutto,

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł

Budynek Zespołu Szkół w Świerczynie

za cenę : ……………………………. zł brutto,

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł

Budynek Urzędu Gminy w Wierzchowie

za cenę : ……………………………. zł brutto,

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł

Razem za cały zakres rzeczowy

za cenę : ……………………………. zł brutto,

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- oświadczam, że :

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuje warunki SIWZ i nie wnoszę zastrzeżeń,

  - udzielam Zamawiającemu:

  - gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zamontowane wszystkie urządzenia na okres ……………. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, dostarczonych urządzeń na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oświadczam,  że  roboty budowlane stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać sami /* przy udziale  Podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcom

…………………………………………………………………………………………………….…………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów*.

Oświadczam, że powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby podwykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ i niniejszym informuje:

- warunek udziału w postępowaniu: ............................................................................................,

- Nazwa i adres podwykonawcy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- warunek udziału w postępowaniu: ............................................................................................,

- Nazwa i adres podwykonawcy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- warunek udziału w postępowaniu: ............................................................................................,

- Nazwa i adres podwykonawcy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………............................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

7. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....……………………………..……………

Faks …………………………………….…………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

# 8. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

10. Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.

..........................., dnia ..................2015r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Składając ofertę na :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

Oświadczam(y), że:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2015 r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa i adres Wykonawcy :

Składając ofertę na :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

Oświadczam(y), że:

brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

..........................., dnia ..................2015 r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres w postępowaniu pn.:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

- WZÓR -

Nazwa i adres Wykonawcy :

Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy)następujące roboty budowlane :

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

- WZÓR -

Nazwa i adres Wykonawcy :

Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami :

| Lp. | Imię i nazwisko/ Podstawa dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia/ nr, data wydania/nazwa organu | Informacje nt. wiedzy i doświadczenia: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że osoby wyżej wskazane, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do wymagań określonych w SIWZ.

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

Oświadczam, że :

    - do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty *) :

    - …………………………………..

    - …………………………………..

    - nie należę do grupy kapitałowej *)

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*   - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2015

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Wierzchowo , ul. Długa 29 , 78-530 Wierzchowo, reprezentowaną przez :

p. Jana Szewczyk – Wójta Gminy Wierzchowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Urszuli Lew

NIP : 674-13-19-199,

Regon : 330920593

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.................................................z siedzibą w ................................ przy ul. ............................................................

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……................

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON : …………………………..

reprezentowanym przez :

p. ......................

p. ......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn.

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

Umowa – niniejsza umowa o roboty budowlane, dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego.

Obiekt – należy przez to rozumieć należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Prawo Budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Nadzór Inwestorski – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz administrujący, zarządzający, jak i monitorujący realizację niniejszej Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pełniącego funkcję Nadzoru Inwestorskiego nie będzie wymagała zmiany niniejszej Umowy – o zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Nadzór Inwestorski pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

Komisja Odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania odbiorów wykonanych robót budowlanych, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.

Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Nadzór Inwestorski stwierdzający wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez Nadzór Inwestorski stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań (w tym związanych z gwarancją jakości) wynikających z niniejszej Umowy.

Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania robót. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości Przedmiotu Umowy i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej, a także uporządkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy urządzenia zamontowane działają poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Wszelkie koszty odbiorów ponosi Wykonawca.

Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad Obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.

Siła wyższa - oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie da się racjonalnie przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, takie jak: nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan wyjątkowy, działania wroga, akt sabotażu lub piractwa, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, blokada, militarne embargo, powstanie, zamieszki, zamieszki i rozruchy społeczne, przemoc, i/lub akt nieposłuszeństwa cywilnego, wybuch, pożar, zniszczenie urządzeń, aparatury, i jakichkolwiek instalacji, długotrwała niedostępność środków transportu, telekomunikacji lub awaria sieci energetycznej, zamieszki na tle płacowym ogólnokrajowe lub regionalne, w tym bojkot, strajk lub lokaut, strajk włoski;

Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na

„Poprawie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie – uzupełnienie”

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wierzchowo.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy przedstawiony został w załącznikach do umowy stanowiących jej integralną część – tj. w:

- Dokumentacji Projektowej:

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej – STWiORB ).

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej – SIWZ ).

- Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

INTERPRETACJA

W razie rozbieżności interpretacyjnych – dokumentację opisującą przedmiot niniejszej Umowy, określoną w § 2 ust. 3 pkt 1-3 należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniającą 
i uszczegóławiającą – z zastrzeżeniem, że w sytuacji wystąpienia rozwiązań wzajemnie się wykluczających, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do zasad wiedzy technicznej, dokumentację należy odczytywać w hierarchii ważności zgodnej z kolejnością wymienioną w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie dokumentacji projektowej, która stanowi podstawę realizacji zamówienia w dniu podpisania Umowy,

- przekazanie terenu budowy po podpisaniu Umowy,

- wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby nadzoru autorskiego,

- udzielenie Wykonawcy niezbędnych upoważnień do reprezentowania Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy,

- dokonanie odbioru, w tym należycie wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy na warunkach w niej ustalonych,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

- przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia zmian na stanowiskach kierowniczych budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego planu współpracy pomiędzy Wykonawcą aktualnie realizującym roboty modernizacyjne w poszczególnych budynkach oraz zasad odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty musza uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 3 dni od ich otrzymania i ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

- zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy,

- urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórka wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczenia terenu oraz wywiezienie wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego.

- niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie przekazanego terenu budowy od chwili jego przekazania,

- zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem przeciwpożarowym,

- utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy,

- stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach,

- pisemne zgłaszanie robót do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z Umowy.

§ 5

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA I DOSTAWY

    - Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji robót wyłącznie wyroby, materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

    - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia i dostawy do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia materiałów, urządzeń  i dostaw planowanych do wbudowania/dostarczenia na teren budowy przez Nadzór Inwestorski.

    - Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, materiałów i urządzeń.

    - Wykonawca przeprowadzi pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane są zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i obowiązujących przepisach.

    - W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów lub materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w niniejszej Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe wyroby lub materiały lub urządzenia oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§ 6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI ROBÓT

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

  - rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy - po podpisaniu Umowy,

  - zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy :

  - roboty przewidziane w budynku SP i Gimnazjum wykonać do 15 sierpnia 2015r

  - pełny zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy ( w okres ten nie wlicza się okresu uzgodnień wybranego wykonawcy z wykonawcą aktualnie wykonującym roboty termomodernizacyjne, o jakich mowa w rozdziale IV pkt. ale nie dłużej niż 7 dni ).

- Dokumentem potwierdzającym dzień wykonania przedmiotu niniejszej Umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego spisany przez Nadzór Inwestorski, zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy.

§ 7

TEREN BUDOWY

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń podlegających wymianie i uzgodni z Zamawiającym zasady postępowania z urządzeniami i materiałami zdemontowanymi, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego lub podlegające złomowaniu lub stanowiące odpady nieużyteczne.

- Przyjęcie i przekazanie Terenu Budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona w uzgodnieniu z Wykonawcą prowadzącym aktualnie roboty w budynkach i potwierdzi to w formie Protokołu Przekazania Terenu Budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§ 8

ODBIORY

- Przedmiotem odbiorów są:

- Odbiory Częściowe,

- Odbiór Końcowy,

- Odbiór Ostateczny.

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót do odbioru.

- W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zawiadomi Nadzór Inwestorski o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego. Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu na polecenia Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca, na własny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski. Zapis ten stosuje się także do odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.

- Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in. :

- Dziennik budowy z wpisem:

  - kierownika robót o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do Odbioru Końcowego,

  - Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającym gotowość przedmiotu zamówienia do Odbioru Końcowego (przekazania do eksploatacji).

- Oświadczenie kierownika robót o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH.

- Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, zatwierdzoną przez kierownika budowy i Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub wykonać nową wersję.

- Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce).

- Protokoły odbiorów technicznych.

- Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp., na materiały budowlane, urządzenia itp., dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych,

- Zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru.

- Zestawienie zobowiązań / faktur wystawionych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) niezapłaconych przez Wykonawcę wg stanu na dzień odbioru.

- Karta gwarancyjna na całość przedmiotu zamówienia wystawiona przez Wykonawcę oraz kopie kart gwarancyjnych na poszczególne urządzenia odpowiednio wystawione przez producenta.

- Wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych.

- Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji Obiektu.

Dokumenty, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie należy przygotować w następujący sposób :

- powinny być przygotowane w trzech kompletach, wydzielone z podziałem na branże,

- każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki należy wpiąć w segregatory.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części lub całości Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić  i zlecić usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. Zapisy ustępu 6 stosuje się odpowiednio.

- Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę  oraz dla Nadzoru Inwestorskiego,

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,

  - wykaz ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo od Umowy odstąpić i powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania.

- Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego nastąpi nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.

- Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę.

- W terminie do 7 dni od dnia, w którym zgodnie z oceną Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca wykonał prace objęte przedmiotem zamówienia, złożył komplet dokumentów umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz Wykonawca przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną, złożył dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonał innych wymaganych Umową działań, podpisany zostanie Protokół Końcowego Odbioru Robót.

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:……………………. Zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………..)

w tym należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych – tj. ……………………zł, z tym, że :

  - za wykonanie robót w budynku Urzędu Gminy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… złotych brutto,

  - za wykonanie robót w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… złotych brutto,

  - za wykonanie robót w budynku Pawilonu C w Wierzchowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… złotych brutto,

  - za wykonanie robót w budynku Zespołu Szkół w Świerczynie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… złotych brutto,

      - Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wad. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

      - W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie (bez konieczności zmiany niniejszej Umowy) w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego niniejszą Umową, które na dzień zmiany stawki VAT nie zostało jeszcze rozliczone.

      - Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana następująco:

  - rozliczenia będą dokonywane za wykonane i odebrane bez uwag roboty w każdym 
z budynków oddzielnie,

  - podstawą wystawienia faktury za roboty wykonane w danym budynku będzie protokół odbioru częściowego robót.

      - Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

§ 10

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przepisach ustawy Prawo budowlane, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca wyznacza:

- ………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę obejmującego umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy – w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podpisywania Protokołów Konieczności oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy,

- ……………………… - jako kierownika robót w specjalności sanitarnej,

- ……………………… - jako kierownika robót w specjalności elektrycznej,

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedstawi Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy oraz kopie stosownych decyzji świadczących o posiadaniu odpowiednio przez osoby wymienione w ust. 2 pkt 2–4 wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu (w tym zastępstwa o charakterze czasowym) – osoba wskazana przez Wykonawcę na zastępstwo powinna spełniać warunki w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca, w celu zatwierdzenia, przedłoży do Nadzoru Inwestorskiego, z kopią dla Zamawiającego, wniosek o stałą lub czasową zmianę na jednym ze stanowisk określonych w ust. 2 wraz z niezbędną dokumentacją dot. osoby proponowanej na zastępcę – w terminie nie krótszym niż na 5 dni przed planowaną datą zmiany.

- Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach niniejszej Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do czasu ich zaakceptowania przez Nadzór Inwestorski (Zamawiającego) lub upływu czasu na takie zatwierdzenie z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Podmiotem sprawującym z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz administrujący, zarządzający, jak i monitorujący realizację niniejszej Umowy jest Nadzór Inwestorski ………………………………………………………………………………………………………………

- Funkcję Kierownika Nadzoru Inwestorskiego sprawować będzie:

………………………………………., tel. ……………………….., e-mail: ………………………………….

- Ewentualne zmiany osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagają zmiany niniejszej Umowy.

§ 11

NADZÓR INWESTORSKI

- Nadzór Inwestorski uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową wykonania robót, a także do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych robót.

- Nadzór Inwestorski przekaże Wykonawcy szczegółowe wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści poszczególnych Raportów z wykonania niniejszej umowy.

- Nadzór Inwestorski nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

- Nadzór Inwestorski upoważniony jest do weryfikacji użytych przez Wykonawcę materiałów.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) 	za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

b) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki;

c) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego, 
w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad zgodnie z warunkami gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki.

d) za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich, o których mowa 
w § 6 ust. 1  - w   wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki,

Kary umowne za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich 
( określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym ) mogą zostać anulowane przez Zamawiającego w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2). Wówczas kwoty kar umownych za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich zostaną zwrócone Wykonawcy wraz zapłatą faktury końcowej, a jeżeli w trakcie obioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to po ich usunięciu. Kwota anulowanych kar umownych za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich zostanie zwrócona w kwocie nominalnej bez odsetek,

e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,

f)   za zwłokę w rozpoczęciu realizacji robót - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

g) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni,

h) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Nadzoru Inwestorskiego, 
w wysokości 5.000 zł za każde niewykonane polecenie Nadzoru Inwestorskiego.

Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w lit. a) – h) powyżej stają się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

3.   Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 50.000 złotych.

4. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.

5. Postanowienia, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie nie mają zastosowania 
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną, dochodzonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, co stanowi kwotę w wysokości ………………………. zł (słownie: …………….. ...........................................................) na zasadach według SIWZ.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru ostatecznego.

- Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość lub zakres ulegnie zmniejszeniu lub ograniczeniu z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco do uzupełnienia i/lub przedłużenia ważności zabezpieczenia.

§ 15

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres ……. miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ramach gwarancji i rękojmi, bez dodatkowego wynagrodzenia w całym okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację wybudowanych obiektów.

- Na dostarczone i zamontowane urządzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godziny od pisemnego lub nadanego faksem zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca będzie dokonywał w okresie trwania gwarancji obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wykonanych robót, a w przypadku stwierdzenia usterki przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia w celu utrzymania warunków gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 2 i 4 , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot zamówienia, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

- W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa (niezgodnego 
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków SIWZ albo ukrytej wady materiałowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

- Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 16

PODWYKONAWCY

1.   Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach określonych w ust. 2.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 2 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2,

- niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

- określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

- gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni  przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 4.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

- zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

lub

- przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem   są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 14 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł .

- Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 7 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 6 - 14.

- Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 16, stosuje się zasady określone w ust. 6 - 14.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za przedłożony okres rozliczeniowy. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§ 17

ROZWIĄZANIE LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:

- wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który jest niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w opóźnieniu z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy dłużej niż 7 dni  oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres co najmniej 14 dni,

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Nadzoru Inwestorskiego i pomimo dwóch pisemnych wezwań do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, wysłanych w odstępie nie krótszym niż 3 dni, w dalszym ciągu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy,

- gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą,

- gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał uzyskać gotowość do przeprowadzenia rozruchu potwierdzoną Protokołem gotowości do Prób Końcowych w terminie określonym niniejszą Umową.

2. 	Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 – 8 traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

3. 	Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.	Wykonawca i Zamawiający mogą rozwiązać Umowę, jeżeli Strona druga rażąco narusza postanowienia Umowy, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

5. 	Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności  w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wystąpienia okoliczności będących podstawą rozwiązania Umowy. Oświadczenie i powinno zawierać  uzasadnienie.

6.	Zamawiający w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w sytuacji o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcia niniejszej umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.     W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana osób pełniących funkcję kierownicze w ramach realizacji robót.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru,  oraz Kierownik budowy.

- Nie stanowią natomiast zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych)

§ 19

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

        - Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności poddane pod rozstrzygnięcie przez Nadzór Inwestorski.

        - Niezwłocznie po przedstawieniu do Nadzoru Inwestorskiego sporu do rozstrzygnięcia zobowiązany jest on wezwać drugą Stronę wyznaczając odpowiedni termin (jednak nie krótszy niż 14 dni) do ustosunkowania się w formie pisemnej do kwestii stanowiącej istotę sporu oraz przedstawienie w tym zakresie swojego stanowiska wraz z uzasadnieniem.

        - Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie wydać decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Strony inicjującej spór oraz po otrzymaniu stanowiska drugiej Strony (lub upływie wyznaczonego terminu na jego przekazanie).

        - Strona niezadowolona z decyzji Nadzoru Inwestorskiego, względnie w sytuacji niewydania przez niego decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.

        - W sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy:

dla Zamawiającego:

| Adres | Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78 – 530 Wierzchowo |
| --- | --- |
| Telefon | 94 36 18 597 |
| Faks | 94 36 18 487 |
| e-mail | wierzchowo@wierzchowo.pl |

dla Wykonawcy:

| Adres | ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Telefon | ………………………………………………………………………………………………… |
| Fax | ………………………………………………………………………………………………… |
| e-mail | ………………………………………………………………………………………………… |

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

4. 	Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( w wersji na DVD )

- oferta Wykonawcy,

- wzór tarty gwarancyjnej,

- Dokumentacja projektowa i STWiORB (w wersji na DVD).

5.  Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do umowy nr ........ / 2015 z dnia …………2015r.

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI

DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………….

- Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi …. miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla całości Robót.

- Gwarancja jakości za całość Robót rozpoczyna bieg od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla całości Robót i  trwa …….. miesięcy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład:

  - roboty budowlane,

  - zamontowane urządzenia,

  - wszelkie inne wykonane roboty,

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

  - W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

  - Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.

  - Wykonawca będzie dokonywał w okresie trwania gwarancji obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wykonanych robót, a w przypadku stwierdzenia usterki przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia w celu utrzymania warunków gwarancji.

  - Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

  - Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

- obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),

- uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

- W przypadku kiedy awaria, o której mowa w poz. 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych  od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

……………………………, dnia …………….. 2015r.

……………………………..                                                               ……………….………………………………………

/pieczęć Wykonawcy/                                                            /podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/