Znak sprawy : ZP.271.1.2013

Wierzchowo, dnia 29.01.2014r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : http://www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 12516 - 2014 z dnia 13.01.2014r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

- Zgodnie z opisem prac należy wykonać instalację elektryczną w kotłowni. W dokumentacji brak jest projektu instalacji elektrycznej kotłowni oraz rozdzielni.

Odp.

Zakres robót instalacyjnych zawiera przedmiar robót w poz. 47 – 101.

- Wykonawca stwierdza, że do ogrzania pomieszczenia świetlicy koniecznym jest wykonanie całej instalacji CO z rurami i grzejnikami. Brak jest dokumentacji projektowej.

Odp.

Pomieszczenie ogrzewane będzie piecem nadmuchowym, a nie systemem CO. Piec taki działa następująco : powietrze przeznaczone do ogrzania pomieszczenia czerpane jest z dolnej części sali i tłoczone przez wymiennik pieca, następnie rozprowadzone zostaje kanałami transportującymi powietrze. Sterowanie pracą pieca jest automatyczne. Obsługa ogranicza się jedynie do ręcznego załadunku paliwa oraz konserwacji urządzenia. Występuję wersje wyprowadzenia powietrza pojedyncza i poczwórna.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podumywalkowego przepływowego podgrzewacza wody zamiast przewidywanego podgrzewacza pojemnościowego o poj. 150 dcm3 ?

Odp.

Nie.

- Brak jest obmiarów docieplenia ścian fundamentowych. Czy Zamawiający nie przewiduje ich remontu i docieplenia ?

Odp.

Zakres rzeczowy do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych określony został w przedmiarze robót.

- SIWZ przewiduje wykonanie izolacji termicznej stropu. W przedmiarach robót brak jest takiego zakresu. Proszę określić, czy wykonawcy mają wycenić docielenie stropu, a jeżeli tak, jaka grubość izolacji przyjąć i o jakich parametrach.

Odp.

Zamówienie obejmuje również montaż izolacji cieplnej stropu. Przyjąć izolację stropu płytami styropianu grubości 10 cm mocowanymi na kołki. Izolacja przykryta będzie płytami K-G.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający stwierdza, że zachodzą przesłanki do zmiany terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 ) Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Zmiany dokonuje się w rozdziale IX pkt. 1 i 2, które otrzymują brzmienie :

- Oferty należy składać do dnia 05.02.2014r do godziny 10:00 w  gabinecie Dyrektora.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2014r o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego – sala widowiskowa.

Marta Łapińska – Dyrektor GOKSiT